## Slide 1
Полив томатов по данным
Календарь не учитывает фактическую почву и погоду
Цель пилота: от 10% экономии воды
при соблюдении агрономических ограничений
Датчики
и погода
→
Прогноз
на сутки
→
Решение
агронома
→
Полив
и журнал
Пилот 8 га. После проверки: до 80 га
Демонстратор использует искусственные данные.
Экономию и влияние на урожай проверим в поле.
Notes: Вариант 3. Учебный заказчик «Овощное поле». 10% - целевой порог будущего пилота, не измеренный результат. Архитектура целевая: датчики пока не подключены. Источник агрономической постановки: https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e0e.htm. Критерий урожая требует согласованного полевого протокола. Сарычев Антоний, ДЭ-39-26. Шестернин Денис.

## Slide 2
Экономика и контроль решения
1 413 800 руб.
Начальные инвестиции
672 000 руб./сезон
Чистый эффект после обслуживания
Сценарий: 80 га, экономия воды 20%, затраты 12 руб./м³
2,10 сезона эксплуатации
При сезонном учёте возврат в третьем сезоне
Если модель ошибётся?
Агроном подтверждает дозу. Есть пределы
и переход к расчётному или ручному режиму.
Notes: Все цифры - учебные допущения, не фактический эффект. Объём 320000 м3/сезон, 20%=64000 м3, 12 руб./м3 дают 768000 руб., обслуживание 96000 руб., чистый эффект 672000 руб. Инвестиции: 908000 базовые работы +219800 резерв +286000 оборудование=1413800 руб. Окупаемость 2.103869 сезона эксплуатации. Первое полное расширение сценарно 2028, возврат в конце третьего сезона 2030. Задержка до пилота и масштабирования не переводится в месяцы окупаемости. Без НДС, кредита и дисконтирования. Расходы подачи воды включены в 12 руб./м3, электричество отдельно не прибавлено. Состав сметы: паспорт и задание 4. При 8 га только экономия воды не покрывает ежегодное обслуживание.